Berekening dimensionering Plus-Minus projekt
Diapason : 440 Hz
Materiaal: aluminium buis 30/20mm
Gemiddelde materiaalkonstante voor f0: 1569496.56526426

note = midi note number
f = frequency of the fundamental
l_cal = calculated length of the tube
l_eff = empiric exact length of the tube
suspension point at distance from end

N= 72 f = 523 l_eff= 557 node at: 124.8794mm
        Material constant= 1622602
N= 73 f = 554 l_eff= 541 node at: 121.2922mm
        Material constant= 1621452
N= 74 f = 587 l_eff= 526 node at: 117.9292mm
        Material constant= 1624088
N= 75 f = 622 l_eff= 510 node at: 114.342mm
        Material constant= 1617822
N= 76 f = 659 l_eff= 496 node at: 111.2032mm
        Material constant= 1621245
N= 77 f = 698 l_eff= 481 node at: 107.8402mm
        Material constant= 1614899
N= 78 f = 739 l_eff= 466.5 node at: 104.5893mm
        Material constant= 1608228
N= 79 f = 783 l_eff= 453.6 node at: 101.6971mm
        Material constant= 1611045
N= 80 f = 830 l_eff= 440 node at: 98.64799mm
        Material constant= 1606880
N= 81 f = 880 l_eff= 426.5 node at: 95.6213mm
        Material constant= 1600739
N= 82 f = 932 l_eff= 414.5 node at: 92.9309mm
        Material constant= 1601271
N= 83 f = 987 l_eff= 402 node at: 90.1284mm
        Material constant= 1595031
N= 84 f = 1046 l_eff= 391.5 node at: 87.7743mm
        Material constant= 1603227
N= 85 f = 1108 l_eff= 380 node at: 85.196mm
        Material constant= 1599952
N= 86 f = 1174 l_eff= 369 node at: 82.7298mm
        Material constant= 1598530
N= 87 f = 1244 l_eff= 357 node at: 80.0394mm
        Material constant= 1585465
N= 88 f = 1318 l_eff= 347.5 node at: 77.9095mm
        Material constant= 1591567
N= 89 f = 1396 l_eff= 336 node at: 75.3312mm
        Material constant= 1576028
N= 90 f = 1479 l_eff= 326.5 node at: 73.2013mm
        Material constant= 1576647
N= 91 f = 1567 l_eff= 316.8 node at: 71.02656mm
        Material constant= 1572676
N= 92 f = 1661 l_eff= 307.73 node at: 68.99306mm
        Material constant= 1572929
N= 93 f = 1760 l_eff= 298.72 node at: 66.97302mm
        Material constant= 1570512
N= 94 f = 1864 l_eff= 290.36 node at: 65.09871mm
        Material constant= 1571518
N= 95 f = 1975 l_eff= 281.18 node at: 63.04055mm
        Material constant= 1561478
N= 96 f = 2093 l_eff= 272.3 node at: 61.04966mm
        Material constant= 1551902
N= 97 f = 2217 l_eff= 264.1 node at: 59.21122mm
        Material constant= 1546331
N= 98 f = 2349 l_eff= 256.62 node at: 57.5342mm
        Material constant= 1546906
N= 99 f = 2489 l_eff= 249.14 node at: 55.85718mm
        Material constant= 1544940
N= 100 f = 2637 l_eff= 238.9 node at: 53.56138mm
        Material constant= 1505020
N= 101 f = 2793 l_eff= 234.22 node at: 52.51212mm
        Material constant= 1532212
N= 102 f = 2959 l_eff= 227.28 node at: 50.95617mm
        Material constant= 1528506
N= 103 f = 3135 l_eff= 219.96 node at: 49.31503mm
        Material constant= 1516788
N= 104 f = 3322 l_eff= 213.2 node at: 47.79944mm
        Material constant= 1509989
N= 105 f = 3520 l_eff= 206.7 node at: 46.34214mm
        Material constant= 1503916
N= 106 f = 3729 l_eff= 199.62 node at: 44.7548mm
        Material constant= 1485937
N= 107 f = 3951 l_eff= 194.08 node at: 43.51274mm
        Material constant= 1488225
N= 108 f = 4186 l_eff= 188.34 node at: 42.22583mm
        Material constant= 1484856

Linear equation for the material constant:
matkons = 1.6393512E6 – (3.943899E1 * f)