Whisper worksheet

Pipecones numbered in the order as they appear left to right on the wind chest

Place	1	2	3	4	5	6	7	8	[9]
GMT	SL1	SL2	SL3	SL4	SL6	SL5	SL7	SL8	SL0
Midi	73	74	75	76	78	77	79	80	72
PIC nr	1	1	2	2	4	3	3	4	hub
port									C.2
Fan	Bisonic	Bisonic	Pabst	Pabst	Pabst	Pabst	Pabst	Pabst	Pabst
typenr	BP4020 12H-03	BP4020 12H-03	412H	412H	412J	412H	412H	412J	712F/2L 70x70
rpm	7000	7000	8100	8100	10300	8100	8100	10300	3300
P	1.92W	1.92W	1.6W	1.6W	2.4W	1.6W	1.6W	2.4W	0.6 W
I	160mA	160mA	130mA	130mA	200mA	130mA	130mA	200mA	50mA
Pres.	5.31mmH2O	5.31mm H2O	60Pa	60Pa	150Pa	60Pa	60Pa	150Pa	60Pa
Deb.	14m3/h	14m3/h	13.5m3/h	13.5m3/h	19m3/h	13.5m3/h	13.4m3/h	19m3/h	28m3/h
evaluation	Mediocre (fan)	Mediocre (fan)	ok	ok	ok	Bad reg.	ok	Bad reg.	ok
11.12.2019	burned	burned	id.	burned	id.	burned	burned	burned	burned
13.12.2019 / Fan	NMB1606	Sunon EB40210	id.	Sanyo / ACE40 / 9GV0412J301	id.	Sanyo / ACE40 / 9GV0412J301	Pabst 422JH	Pabst 422JH	Dynaion DF1208 SH / 80x80
	0.09A	0.75W		0.6A		0.6A	0.575A	0.575A	0.2A
Pres.	36Pa						450Pa	450Pa	Weak
16.12.2019	NMB1608		id.		id.			Burned 05.2020	burned 05.2020
21.05.2020	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	Sunon / EB40201S2 / 0.76W	Yate Loon DC fan / D80-SH12 / 190mA

In stock:

NMB 1606KL 04W B30
40 x 40 x 15
67mA
0.8W
6000 rpm
10.2 m3/h
36 Pa

Pabst 422JH
40 x40
566mA
6.8W
17200 rpm
38 m3/h
Pressure: up to 450Pa
[nog in voorraad 2 stuks, 22.05.2020]

Pabst 412F
40x40x10
60mA
0.7W
5400 rpm
8m3/h